Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Советского района

от   27.03.2023  №  241

Актуализированная схема теплоснабжения

Зашижемского сельского поселения

Советского района Кировской области

на период до 2028 года

Введение

Схема теплоснабжения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения Зашижемского сельского поселения Советского района Кировской области до 2028 года (далее - Схема) разработана на основании статей 6, 23 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Требований к схемам теплоснабжения, Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154.

1. Характеристика Зашижемского сельского поселения

Советского района Кировской области

Зашижемское сельское поселение Советского района Кировской области входит в состав Советского муниципального района и является одним из 10 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований.

Площадь поселения на 01.01.2015 г. - 20 665,02  га.

Располагается в 100 км от территории областного центра г. Киров.

В состав Зашижемского сельского входят 14 населенных пунктов:                                с. Зашижемье, д. Кожа, д. Домницы, д. Дуброво, д. Увыл, д. Аксеново,                          д. В.Коропово, д. Н.Коропово, д. Подновье, д. Сосновнка, д. Василенки,                        с. Прозорово, с. Суводь, д. Скородум.

Административным центром поселения является с. Зашижемье.

Населенные пункты, входящие в муниципальное образование:

| Название населенного пункта | Число домохозяйств | Численность населения |
| --- | --- | --- |
| с. Прозорово | 75 | 153 |
| с. Суводь | 57 | 152 |
| дер. Скородум | 5 | 7 |
| с. Зашижемье | 121 | 258 |
| дер.Кожа | 81 | 211 |
| дер.Дуброва | 7 | 7 |
| дер.Увыл | - | - |
| дер.Аксеново | 2 | 4 |
| дер.В.Коропово | 1 | 1 |
| дер.Н.Коропово | 3 | 3 |
| дер.Подновье | 15 | 9 |
| дер.Сосновка | 4 | 5 |
| дер.Василенки | 1 | 2 |
| дер.БольшоеДёмино | 3 | 5 |

В геоморфологическом отношении территория Зашижемского сельского поселения представляет собой волнисто-равнинное плато с отметками высот от 120 до 220 метров над уровнем моря. Достаточное количество рек, речек и ручьев, а также всхолмленность рельефа создают условия для дренажа, вследствие чего заболоченность почв низкая. Заболоченные участки, в основном, встречаются в долинах р. Вятки, на остальной территории небольшими участками до 3 га по блюдцеобразным впадинам.

Климат умеренно-континентальный с ярко выраженными временами года.

2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Зашижемского сельского поселения

2.1. Существующее состояние

В настоящее время теплоснабжение общественной застройки Зашижемского сельского поселения осуществляется от индивидуальных котельных.

Частный сектор отапливается печами.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является предприятие АО «СКС». Предприятие эксплуатируют 2 котельные (суммарная мощность 0,193 Гкал/час).

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| № 1 | с.Суводь | 0,013 | Дрова |
| №2 | с.Зашижемье | 0,18 | дрова |

Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Зашижемского сельского поселения:

Котельная № 1 осуществляет теплоснабжение с. Суводь, работает на твердом топливе (дрова). Общая установленная мощность котельной составляет 0,013 Гкал/час. Система теплоснабжения отсутствует. Здание котельной № 1 кирпичное 1977 года постройки: размеры 2,78м.*3,54м. высотой 3,46 м.; объем здания 33,91 м3.; Фундамент-бетонный ленточный, кровля - совмещенная профнастил.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 с. Суводь | 0,013 | 0,012 | 34,42 | дрова |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| Сварной | 1,3 | 2009 | 0,013 | 1 |

Котельная № 2 осуществляет теплоснабжение с. Зашижемье, работает на твердом топливе (дрова). Общая установленная мощность котельной составляет 0,18 Гкал/час. Система теплоснабжения отсутствует. Здание котельной № 2 кирпичное 1975 года постройки: размеры 44,2 м. высотой 3,24 м. Фундамент-бетонный ленточный, кровля - совмещенная однократная шифер.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 с. Зашижемье | 0,18 | 0,058 | 34,42 | дрова |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| Водогрейный самодельный | 4,1 | 2004 | 0,018 | 1 |

2.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Зашижемского сельского поселения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (до 2028г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | жилая зона | га | - |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | - |
|  | в том числе |  | - |
| 1.1 | зона многоэтажной жилой застройки | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.2 | зона жилой застройки средней этажности | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.3 | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.5 | зона временной жилой застройки | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.6 | зона мобильного жилья | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.7 | иные жилые зоны | га | - |
|  |  | % | - |

2.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Котельная № 1 с. Суводь

| Потребители тепла | параметры |
| --- | --- |
|  | V(м3), S(м2) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |  |  |  |
| Административное здание ул. Лесная, 1 | 1327/383,5 | 18 | 0,012 |
| Итого: отопление |  |  | 0,012 |
| ВСЕГО (Гкал/час): |  |  | 0,012 |

Котельная № 2 с. Зашижемье

| Потребители тепла | параметры |
| --- | --- |
|  | V(м3), S(м2) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |  |  |  |
| Здание школы, ул.Молодежная, д.21 | 2742/763,8 | 18 | 0,058 |
| Итого: отопление |  |  | 0,058 |
| ВСЕГО (Гкал/час): |  |  | 0,058 |

3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

3.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| № 1 | с.Суводь | 0,013 |
| № 2 | с.Зашижемье | 0,18 |

Эксплуатацию котельных на территории Зашижемского сельского поселения осуществляет предприятие АО «СКС».

3.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Зашижемского сельского поселения индивидуальный жилищный фонд оборудован отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Дрова | 0,60 | 0,266 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными печами является увеличение потребления дров. В связи с отсутствием газификации  поселения и централизованного теплоснабжения указанная тенденция будет сохраняться.

3.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Зашижемского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Зашижемского сельского поселения.

3.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| № 1 | с.Суводь | 0,013 |
| № 2 | с.Зашижемье | 0,18 |

3.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная № 1 с. Суводь | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Котельная №2 с.Зашижемье | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

3.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 1 , с. Суводь | Нет |
| Котельная № 2, с.Зашижемье | Нет |

3.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1, с. Суводь | 0,013 | - |
| Котельная № 2,с.Зашижемье | 0,18 | - |

4. Перспективные балансы теплоносителя

4.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Производительность водоподготовительных установок.

| Наименование котельной (ЦТП) | Водоподготовительная установка |
| --- | --- |
|  | Марка насоса | Maxпроизво-дительность установки, м3/час |
| Котельная № 1, с. Суводь | Сетевые насосы ЦО и ГВС | - | - |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | - |  |
| Котельная №2, с.Зашижемье | Сетевые насосы ЦО и ГВС | - | - |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | - |  |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| Наименование котельной | Среднее потребление теплоносителя потребителями (с учетом потерь 11%), м3/ч | Max производительность установки, м3/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 , с. Суводь | - | - |
| Котельная № 2, с.Зашижемье | - | - |

5. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Зашижемского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

5.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Реконструкция источников теплоснабжения и тепловых сетей в период до 2028 года не предусматривается.

5.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Зашижемского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 , с. Суводь | 0,013 | 0,012 |
| 2 | Котельная №2, с.Зашижемье | 0,18 | 0,18 |

5.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 , с. Суводь | 0,013 | 0,013 |
| 2 | Котельная №2, с.Зашижемье | 0,18 | 0,18 |

6. Предложения по новому строительству и

реконструкции тепловых сетей

6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Учитывая, что Генеральным планом Зашижемского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Новые отопительные котельные потребуются в случае развития системы соцкультбыта и инвестиционных площадок.

6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом Зашижемского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, предусмотрена.

6.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Не планируется реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

6.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом Зашижемского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии,  планируются на период до 2028 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Зашижемского сельского поселения.

8. Теплоснабжающая организация

Теплоснабжение общественной застройки на территории Зашижемского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть общественные здания предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка оборудована печами на твердом топливе.

Горячее водоснабжение указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является предприятие АО «СКС».

9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 , с. Суводь | 0,013 | 0,012 |
| 2 | Котельная №2, с.Зашижемье | 0,18 | 0,18 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

10. Перспективные топливные балансы

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах Зашижемского сельского поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, с. Суводь | дрова | 50,0 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная № 2, с.Зашижемье | Дрова | 272 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Итого: | дрова | 322,0 |  |  |

11. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящее время на территории Зашижемского сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

_________________